- Unikāls izstrādājums, kuram mūsdienās nav analogu;

- Jaunākais divpakāpju  invertora kompresors nodrošina efektīvu darbību temperatūras diapazonā no -30°С līdz +54°C un palielina energoefektivitātes koeficientu Dzesēšanas (EER) režīmā uz 40%, bet sildīšanas (COP) režīmā uz 35%;

- Wi-Fi modulis, kas ļauj ierīci vadīt no distances, izmantojot viedtālruni vai planšetdatoru (os: Android, iOS);

- “Aukstā plazma” – jaunās paaudzes gaisa totālās tīrīšanas tehnoloģija: visu veida sadzīves gaisa piesārņojumu aktīvais filtrs;

- Klusa iekšējā bloka darbība – 18 dB

- Elektroenerģijas patēriņš ir samazināts līdz 15W, bet kondicionētājs dienas laikā patērē tikai 120W;

- Stilīgs dizains un kompakti izmēri;

- Bezpārtrauces darbība diapazonā 96V-260V. Inovatīvs, mazgabarīta transformators;

- Daudzātrumu ventilators;

- Paaugstināts darbības resurss;

- Uz tālvadības pults tiek atspoguļots pašreizējais laiks;

- Aukstuma aģents freons R410A, efektīvs un ekoloģiski nekaitīgs;

- Platleņķa žalūzijas, kas nodrošina iespēju aptvert telpu pilnībā gaisa sadalīšanas SWING automātiskā režīmā;

- Deviņi dažādi vertikālo žalūziju izvietošanas varianti, programmējamie no tālvadības pults;

- Gaisa plūsmas sadalījuma leņķis (līdz 180° horizontālā stāvoklī un 130° vertikālā) ļauj sasniegt maksimālo komfortu un vienmērīgu gaisa sadalījumu iekštelpā;

- Ir iespēja papildus iegādāties divus filtrus pēc izvēles (opcija):

  - filtrs no aktivētās ogles “Anti-smaka”;

  - filtrs “Antibaktericīdais pārvarētājs”;

  - filtrs “Nano-titānu antiķīmiskais katalizators”;

  - elektrēts filtrs – putekļu uztvērējs;

  - Katehīnu filtrs;

- Elektrostatiskais gaisa attīrīšanas filtrs ECO-FRESH;

- Stilīgs LED displejs uz iekšējā bloka paneļa. Displeja ieslēgšana/izslēgšana ar tālvadības pulti;

- Komfortā miega režīms SLEEP;

- Intelektuālā pārvaldība AUTO režīmā – automātiskā darba režīmu maiņa, atkarībā no temperatūras izmaiņām telpā;

- 24-stundu ieslēgšanas un izslēgšanas taimeris;

- Ventilatora palaišanas aizture ar mērķi novērst appūti ar aukstu gaisu;

- Noņemamais mazgājamais panelis;

- Antikorozijas ārēja bloka korpusa pārklājums;

- Tālvadības pults ar baktericīdu pārklājumu;

- Siltummaiņi ar antikorozijas pārklājumu GREEN-FIN;

- Automātiskās restartēšanas funkcija ar iespēju saglabāt iestatījumus;

- Intelektuālā aizsardzības pret sasalšanas sistēma;

- Atsaldēšanas funkcijas ieslēgšana/izslēgšana ar tālvadības pults palīdzību;

- Sprieguma stabilizācijas un drošā zemsprieguma starta sistēma;

- Galveno bloku darbības un režīmu traucējumu pašdiagnostika;

- Pārvaldības bloķēšanas funkcija.